## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

## заказа весов конвейерных

## Предприятие:

Ф.И.О., должность: Чембура С. П, начальник ОТК

Адрес: 655750,республика Хакасия,г. Абаза, ул. Ленина,35А

Телефон: Факс: __+7(39047)2-35-84__ E-mail: sekretararu@rh-geo.ru

Требование к весам

Контролируемый параметр: текущий расход, суммарный расход, другие:

Расход: минимальный___100___ т/ч; максимальный  т/ч 400

Поток: непрерывный; прерывистый (характеристика прерывности) ____прерывистый______

Требуемая точность:   2%;   1,5%;   1%;  0,5% _______2%_______.

Для каких задач предназначены: технологический учет, коммерческий учет

Необходимость выходного токового сигнала;  4-20 mA

Напряжение питания: 220В/50Гц;  другое 380/220 в+/-15% В, 50Гц, (глухозаземленная нейтраль, тип системы заземления TN-S

Установка в помещении или на открытой площадке: в выработке+5+20 град. Влажность 4%

Необходимость в блоке дозирования ___________________________________________________

Характеристика конвейера

Номер конвейера:  3КЛ1200А-415-2-У5

Длина конвейера: 415 м

Ширина ленты: 1200 мм

Скорость конвейера: минимальная___1.6_____м/с, максимальная  (регулируемая – частотник – да/нет)

Расстояние между роликоопорами: 1250 мм

Диаметр роликов: 159 мм

Способ натяжения ленты: гравитационный; винтовой;  другой грузовое лебедочное

Угол наклона боковых роликов: 0;20;35;45, другой   30

Ширина рамы конвейера. Наружный размер   (Размер Б): 1636мм

Ширина рамы конвейера. Внутренний размер (Размер А): 1524мм

Основание роликоопоры  (уголок, швеллер и др.) ( Размер В): швеллер 12

Основание рамы конвейера  (уголок, швеллер и др.), размер      швеллер 12

Расстояние между прямой и обратной ветвями ленты:

Угол наклона конвейера:13 ,

вверх _____; вниз __13__ ;  перегиб

 С какой стороны расположен проход, если идти по направлению движения конвейера слева;

Характеристика измеряемого материала

Измеряемый материал: руда

Оценка коррозионной агрессивности материала: высокая, средняя, низкая

Размер частиц: средний 5 (мм) максимальный 10 (не более 10 %) (мм), до  600мм

Характеристика влажности материала: не более 15 % по весу

Дополнительные требования, к примеру: плотность 2,4-2,7 г/см.куб; форма частиц дробленая, твердость по шкале Мооса до 8-9 ед;

# Text boxes

Длина ролика___

Диаметр ролика 159____

Размер Б-1636

Размер А-1524

Размер В

Основание роликоопоры

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию.